CALIBRATION_PROFIL_FLUO_ATTENUATION

26/04/05

C. Pocho

Obj : effectuer la calibration des profils de fluorescence et d’atténuation pour P1, P2, P3 leg 1 et 2

Procédure :

Synthèse procédure :

- Data conversion

Transformation des données brutes avec sbe4-247 pour p1, p2 et seabird pour p3 (raw_po3legy)

- Bin average

Nom fichier différent pour p3

- fatficFat

fichiers op et po XXXXfat.mat

- plot_tchla_cmat.m

figures

- ajoutcamatfictxt.m

lecture fichiers po XXXXfat.mat et oxyglistd_XXXX.txt

écriture des fichiers oxygfatlistd_XXXX.txt

- correction station po2005avg.cnv

réunion des fichiers a et b pour po2005 avg.cnv mais pb car prog ne lit que le première partie du fichier (=a)

- correction fabficFat en fabficFat2.m (+attsta2.m)

prog fabficFat ne tournait pas si les stations ne disposaient pas d’au moins 2000 lignes

ce problème a été corrigé et le prog a été renommé en fabficfat2 (sous-prog : attsta2.m)

il faut repasser ce prog pour les stations manquantes (ainsi que les autres prog)

- plot_tchla_cmat pour les stations manquantes

- ajoutcmatfictxt pour les stations manquantes

- plotCaliFatt_pxly.m et plotCaliFatt_pxly_staprof.m (pour les stations profondes)

contrôle graphique T, S, O2, TCHLA, ATT en fonction de P

- Data conversion

- Transformation des données brutes avec sbe4-247 pour p1, p2 et seabird pour p3 (raw_po3legy)

- On crée un nouveau répertoire au sein de ctdraw : « calibprofil_F_att » que l’on subdivise en sous-répertoire pour chaque leg (« raw_poxlegy »). Attention, ce répertoire sera ensuite renommé en « calib »

- Le program setup file « DatCnv.psu » est remplacé par « DatCnvFATT.psu »

- On repart des données brutes et des fichiers de configuration (POXLEGY.CON)

- On sélectionne les fichiers par station de descente et de montée (« op et po XXXX.dat »)

- On modifie les variables de sortie (suppression de certaines variables et rajout de la conductivité, de la fluorescence et du transmissiomètre (%))

- On modifie le répertoire de sortie (« calibprofil-F_att ») au sein duquel seront placés les fichiers crées

- Nom des fichiers crées : « opXXXXrawFA.cnv » et « poXXXXrawFA.cnv » (XXXX=n° de station)

Particularité pour po3leg1 et leg2 :

Les noms de fichiers sont différents :

Pour P1 et P2 : op et po XXXXavg.cnv

Pour P3 : op et po XXXXrawFAavg.cnv

- Problème fichiers résultats : le transmissiomètre, seabird ne fourni aucun résultat pour pomme 1 et 2 pour les données de transmissiomètre mais fonctionne pour pomme 3 (fichier de configuration différent)

- Suppression des fichiers résultats de pomme 1 et 2

- Bin average

- Passage de bin average pour pomme 3 sur sea bird

- Remarque : une fois bin average passé, on crée un répertoire « bin_average » au sein du dossier « calib » dans lequel on vient placer tous les fichiers séparés par leg

- Suite au problème avec le transmissiomètre, nous utilisons une version antérieure de SeaBird : sbe4.227 (version dos)

- Rq : particularité de sbe4.227 : les fichiers d’entrée et les fichiers de configuration doivent être au sein du même dossier

- Passage de pomme 1 et 2 avec sbe4.227

- Copier/coller les fichiers de configuration au sein des répertoires où se trouvent les fichiers .dat (op et poXXXX.dat)

- Configuration de datcnv.exe  :

- Test sur une station

- Puis passage pour tout le leg

  - Démarrer + éxécuter

  - –a : pour traiter la totalité du leg (lecture des fichiers .dat du répertoire)

- Rq : pour faire tourner le sbe 4.247, certains répertoires ont été renommés (« calibprofil_F_att » en « calib »)

- passage de bin average pour pomme 1 et 2 leg 1 et 2

- fabficFat.m

- Réalisation d’un programme de conversion en cmat etTchla pour les profils CTD :

- Passage du programme « fabficfat.m » (emplacement : D:\pomme\ctdraw\calib\bin_average_po1leg1)

- ce prog appelle deux sous-prog : « attsta.m » et « etalflu.m »

- copier/coller le prog et ses sous-prog dans chaque sous-répertoire du leg, c'est-à-dire au sein des dossiers suivants : « bin_average_po1leg1 », « bin_average_po1leg2 », « bin_average_po2leg1 », « bin_average_po2leg2 », « bin_average_po3leg1 », « bin_average_po3leg2 »

- prog lit les fichiers « OPXXXXavg.cnv » et « POXXXXavg.cnv », fichier résultat est « OPXXXXfat.mat » et « POXXXXfat.mat»

- lors du lancement du prog fabficFat, répondre aux questions :

leg : P1L1 par ex,

station début : 1001 par ex,

station fin : 1079 par ex

ce prog réalise trois figures :

un filtrage médiane

transmission brute

résultat Tchla, cmat

- attention configurer le prog en fonction du leg, de la montée ou de la descente (activer et désactiver les lignes correspondanstes)

- Nous avons rencontrés des difficultés lors du passage du prog pour certaines stations lorsque celles-ci ne comptaient 2000 lignes matlab indiquait le message d’erreur ci-dessous. Le prog a depuis été corrigé et les stations présentant un problème ont été repassées

    - PO1002

- plot_tchla_cmat.m

- figures avec fascicules

- ajoutcamatfictxt.m

- lecture fichiers po XXXXfat.mat et oxyglistd_XXXX.txt

- écriture des fichiers oxygfatlistd_XXXX.txt

- correction station po2005avg.cnv

- réunion des fichiers a et b pour po2005 avg.cnv mais pb car prog ne lit que le première partie du fichier (=a)

- correction fabficfat en fabficFat2.m (+attsta2.m)

- prog fabficFat ne tournait pas si les stations ne disposaient pas d’au moins 2000 lignes

- ce problème a été corrigé et le prog a été renommé en fabficfat2 (sous-prog : attsta2.m)

- il faut repasser ce prog pour les stations manquantes (ainsi que les autres prog)

- plot_tchla_cmat pour les stations manquantes

- figures avec fascicules

- ajoutcmatfictxt pour les stations manquantes

- lecture fichiers po XXXXfat.mat et oxyglistd_XXXX.txt

- écriture des fichiers oxygfatlistd_XXXX.txt

- plotCaliFatt_pxly.m et plotCaliFatt_pxly_staprof.m

- contrôle graphique T, S, O2, TCHLA, ATT en fonction de P

- définition d’axis en fonction des leg

- prof max est différente pour les stations profondes (p=5000m)

- réalisation de fascicules de présentation