Elaboration d’un programme matlab (« plotCaliFatt_pxly.m » et « plotCaliFatt_pxly_staprof.m ») qui réalise pour chaque station une série de graphiques de comparaison pour la température, la salinité, l’oxygène dissous, de la chlorophylle a totale et de l’atténuation en fonction de la profondeur pour les fichiers de descente (=po). Ce fascicule est réalisé pour effectuer une validation « visuelle » de la calibration des profils de fluorescence et d’atténuation.

Ce programme lit les fichiers « oxygfatlistd_XXXX.txt » (XXXX = numéro de station) et écrit les fichiers « plotCaliFatt_XXXX.ps » (enregistrement des graphiques). Ces fichiers sont ensuite convertis en format pdf avec acrobat distiller.

Chaque page correspond à une station avec cinq graphiques correspondant aux cinq profils verticaux.

Les données de température (T), salinité (S), oxygène (O2) sont les mêmes que celles des fichiers descente oxyglistd. Ces graphiques correspondent aux fichiers oxygfatlisd_XXXX.txt pour lesquels T, S et l’O2 sont les mêmes valeurs que dans les fichiers oxyglistd et les valeurs de Total Chlorophylle a (TChla) et d’atténuation (Att) sont ajoutées.

Pour le profil d’atténuation en mètre -1, les profils sont tracés en utilisant une valeur de référence « cref » et une profondeur de référence « pref » qui sont rappelés sur les graphiques.

La réalisation de fascicules de présentation regroupe les stations par campagne, pour pomme 1, 2 et 3. Chacun de ces trois fascicules comporte des signets permettant de se repérer au sein des différents legs (leg 1 ou 2) et de visualiser directement une station (st 2001 pour la station 2001 par exemple).

Les axis retenus diffèrent en fonction des leg (pmax=2050m). Le second type de programme matlab a été appliqué aux stations profondes (pmax=5000m). Les axis retenus pour pomme 2 leg 1 et pomme 2 leg 2 correspondent aux minimas et maximas calculés pour chaque paramètre. Cependant le maxima de la profondeur retenu a été de 2050 m et de 5000 pour les stations profondes.

|  |  | P2L1 | P2L2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Profondeur | min | 3 | 3 |
|  | max | 5004 | 2005 |
| Température | min | 2.484 | 3.364 |
|  | max | 16.073 | 15.851 |
| Salinité | min | 34.897 | 34.905 |
|  | max | 36.126 | 35.984 |
| Oxygène dissous | min | 138.37 | 184.45 |
|  | max | 281.27 | 269.97 |
| Tchla | min | -0.074 | -0.083 |
|  | max | 3.063 | 2.106 |
| Atténuation | min | -0.0652 | 0.0013 |
|  | max | 0.1213 | 0.2211 |

En annexe sont rappelés les stations pour lesquelles les profils ne sont pas corrects.